## Slide 1: Rancang Bangun Transmisi Data Berbasis Wireless Pada Micro Smart Grid
Moch Choiril Iman
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO-FAKULTAS TEKNIK-UNIVERSITAS BRAWIJAYA
125060300111094
Notes: Sumber gambar

## Slide 2: Latar Belakang
Power Station
Transformer
Masalah Lingkungan
Krisi Energi
Biaya Operasional Mahal
Konsumen Pasif
Sumber: http://www.powergenasia.com

## Slide 3: Smart Grid
Sumber: http://www.powergenasia.com

## Slide 4: Rumusan Masalah
Bagaimana merancang suatu bangun yang dapat mentransmisikan data pada micro smart grid dan dapat ditampilkan pada grafik secara realtime?
Metode komunikasi apa yang digunakan pada sistem transmisi yang dirancang?
Bagaimana pengaruh jarak, halangan dan format data terhadap transmisi data pada micro smart grid?
Bagaimana karakterisasi tegangan pada slave saat proses pengiriman data?

## Slide 5: Diagram Blok

## Slide 6: Prinsip Kerja
Slave A
Slave B
Slave C
Master
Data Arus dan Tegangan
Data Arus dan Tegangan
Data Arus dan Tegangan
Header | Is | Vs | Ib | Vb | Il | Vl | Enter

## Slide 7: Pengujian Jarak dan Halangan Outdoor
Tanggal : 7 Januari 2016
Waktu : 20.00 WIB
Lokasi : Jalan antara FT dan FISIP UB
 | Persentase Keberhasilan (%) |  |  | 
Jarak (m) | Tanpa Halangan | Kertas Karton | Kayu | Kaca
50 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | 100 | 100 | 60 | 20
70 | 100 | 20 | 20 | 0
75 | 100 | 20 | 0 | 0
80 | 100 | 0 | 0 | 0
85 | 20 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Jarak (m)
| 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
Tanpa Halangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 0
Kertas Karton | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
Kayu | 100 | 100 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Kaca | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 8: Pengujian Jarak dan Halangan indoor
Tanggal : 2 Januari 2016
Waktu : 10.00 WIB
Lokasi : Lorong Gedung C TEUB
 | Persentase Keberhasilan (%) | 
Jarak (m) | Tanpa Halangan | Tembok
5 | 100 | 100
10 | 100 | 100
15 | 100 | 100
20 | 100 | 0
25 | 100 | 0
30 | 100 | 0
Chart: Jarak (m)
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Tanapa Halangan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tembok | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0

## Slide 9: Pengujian Format Data
Jarak Pengujian: 70 m
Tanggal : 7 Januari 2016
Waktu : 20.00 WIB
Lokasi : Jalan antara
FT dan FISIP UB
Data Dikirim | Data Diterima | Persentase Keberhasilan (%)
182 | 182 | 100
208 | 208 | 100
234 | 234 | 100
260 | 260 | 100
286 | 78 | 27.27
312 | 26 | 8.33
338 | 26 | 7.69
364 | 26 | 7.14
Chart: Jumlah Data yang Dikirim (byte)
| 156 | 182 | 208 | 234 | 260 | 286 | 312 | 338 | 364
Presentase Keberhasilan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27.2727 | 8.3333 | 7.6923 | 7.1429

## Slide 10: Pengujian Tegangan

## Slide 11: Kesimpulan
Perancangan sistem transmisi data berbasis wireless pada micro smart grid terdiri dari 3 slave. Data dari pembacaan sensor kemudian ditransmisikan secara wireless melalui modul XBee. Setelah itu ditangkap dan diteruskan oleh master melalui USB ke komputer untuk diolah dan ditampilkan pada grafik secara real time.

## Slide 12: Kesimpulan
Metode komunikasi pada penelitian ini adalah metode komunikasi simplex dimana data hanya dikirim dari slave ke master dan tidak sebaliknya. Data yang ditrasmisikan sebanyak 25 byte dengan rincian I byte header, 4 byte data arus sumber, 4 byte data tegangan sumber, 4 byte data arus baterai, 4 byte data tegangan baterai, 4 byte data arus beban, 4 byte data tegangan beban

## Slide 13: Kesimpulan
Semakin jauh jarak transmisi data maka data yang diterima semakin berkurang. Pada transmisi data outdoor jarak transmisi yang persentase keberhasilan 100% mencapai jarak 80 m. Halangan yang paling mempengaruhi adalah kaca 2 mm saat outdoor dan dinding saat indoor. Lebar data maksimum yang dapat ditransmisikan dengan persentase keberhasilan 100% adalah 260 byte.

## Slide 14: Kesimpulan
Tegangan pin Tx0 slave pada proses pengiriman data berkisar 0 – 4.8 volt bergantung data yang dikirimkan. Sedangkan ketika slave tidak mengirimkan data tegangannya 5 Volt

## Slide 15: Saran
Pengiriman wireless dapat menggunakan media lain seperti cahaya dan bunyi
Slave diperbanyak untuk sistem yang lebih besar

## Slide 16: Sekian dan Terima Kasih